ООО  « БранДмауэР»

Разработка

генерального плана р.п.Городище Городищенского

городского поселения

Городищенского муниципального района

Волгоградской области

Положения о территориальном  планировании

188/10- ПЗ.П

Том 1

| Директор ООО «БранДмауэр» | Н.А.Тараканова |
| --- | --- |
| ГИП | Т.М.Конищева |

г. Волжский

2010 г.

Состав проекта

| Номер тома | Номер книги | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 188/10- ПЗ.П | Положения о территориальном планировании |  |
|  | 2 | 188/10-ГП.П | Схемы Генерального плана |  |
| 2 |  | 188/10- ПЗ.МО | Материалы по обоснованию проекта Генерального плана. Пояснительная записка. |  |

Проектная документация по территориальному планированию соответствует государственным нормам, правилам, стандартам и исходным данным.

Главный инженер проекта                                           Т. М. Конищева

30.04.2010 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1 ВВЕДЕНИЕ

2. Цель проекта генерального плана

3. Основные задачи проекта

4. Задачи территориального планирования Городищенского городского поселения

4.1. Задачи по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры.

5. Перечень основных мероприятий по территориальному планированию

5.1. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры и основных функциональных зон

5.1.1. Проектная организация территории городского поселения, мероприятия по территориальному планированию

5.1.2. Функциональное зонирование территории

5.2. Мероприятия по развитию социального комплекса.

5.2.1.  Жилищный фонд

5.2.2. Организация социальных услуг и системы сервиса

5.2.2.1. Общеобразовательные учреждения

5.2.2.2. Учреждения здравоохранения

5.2.2.3. Учреждения физкультуры и спорта

5.2.2.4. Сфера услуг и торговля

5.2.2.5. Прочие социально-значимые предприятия

5.3. Градостроительное развитие транспортной инфраструктуры

5.3.1. Общие положения

5.3.2. Внешние автомобильные дороги

5.3.3. Улично-дорожная сеть

5.3.4. Городской транспорт

5.3.5. Организация системы хранения, парковки и технического обслуживания транспортных средств

5.3.6. Предложения по увеличению источников финансирования

6. Инженерная подготовка территории

6.1. Противооползневые и противоэрозионные мероприятия

6.2. Защита от затопления

6.3. Берегоукрепление и устройство набережной

6.4. Регулирование русла реки Мокрая Мечетка

7. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЕ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТИ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ   ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

8.1. Водоснабжение

8.2. Канализация

8.3. Теплоснабжение

8.4. Газоснабжение

8.5. Электроснабжение

8.6. Инфраструктура связи

8.6.1. Телефон

8.6.2. Радио

8.6.3. Телевидение

9. Санитарная очистка территории

10. МЕРОПРИЯТИя ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

11. МЕРЫ ПО СНИЖЕНИЮ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

11.1. Воздушный бассейн

11.2. Организация санитарно-защитных зон

12. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО   -     ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

# Основные исполнители проекта:

| Занимаемая должность | Ф.И.О. | Подпись |
| --- | --- | --- |
| ГИП | Т.М. Конищева |  |
| Рук. группы ГП | С.В. Кучинская |  |
| Инженер ГП | Т.В. Рукосуева |  |
| Инженер ГП | Е. В. Лисицына |  |
| Инженер ГП | О.А. Девкина |  |

При участии:

| Ведущий специалист газоснабжения | Т.Н. Калашникова |  |
| --- | --- | --- |
| Ведущий специалист водоснабжения и канализации | Л.М. Агапова |  |
| Специалист отопления и вентиляции | Г.Н. Терентьева |  |
| Специалист электроснабжения | Подымов |  |

# 1 ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план Городищенского городского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области разработан по заказу администрации Городищенского муниципального района в соответствии с утвержденным заданием на разработку проекта Генерального плана.

Предыдущий Генеральный план был разработан институтом «Волгоградгражданпроект» в 1987 году.

В проекте выполнена одна из главных задач генерального плана – определение назначения территорий поселка, установление функциональных зон с выделением жилых, общественно-деловых, производственных, зон инженерной и транспортной инфраструктур, рекреационных, сельскохозяйственного использования, специального назначения, военных объектов и прочих зон.

В Генеральном плане определены основные параметры развития рабочего поселка: перспективная численность населения, объемы нового строительства и реконструкции жилищного фонда и объектов обслуживания, определены необходимые для всех видов строительства территории.

Проектные решения Генерального плана являются основой для разработки Правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон и земельных участков, определения зон инвестиционного развития, проектов планировок отдельных районов и зон городского поселения.

Содержание генерального плана определено статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Генеральный план содержит положения о территориальном планировании и соответствующие карты-схемы.

Разработка градостроительных мероприятий Генерального плана определит направления развития поселка на 20 лет.

Проект выполнен в MapInfo на электронной топосъемке М 1:5000, М 1:10 000, предоставленной Главным Управлением архитектуры и градостроительства Волгоградской области.

Проектом учтены направления развития поселения, определенные стратегическим планом развития Волгоградской области, а также программой развития Городищенского муниципального района, разработанной администрацией района.

2. Цель проекта генерального плана

Цель проекта Генерального плана – разработка долгосрочной градостроительной стратегии поселения для обеспечения:

- устойчивого развития поселения с сохранением и регенерацией исторического и культурного наследия, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- повышения потенциала и конкурентоспособности промышленного комплекса;

- развития объектов коммерческо-деловой сферы;

- стабильного улучшения качества жизни всех слоев населения;

- сокращения темпов снижения численности населения с последующей стабилизацией и ростом числа жителей на расчетный срок.

3. Основные задачи проекта

Генеральный план является стратегическим общественным документом, который охватывает многие стороны жизнедеятельности жителей городского поселения.

В целях обеспечения устойчивого развития городского поселения как на ближайшие годы, так и в долгосрочной перспективе при разработке Генерального плана определены следующие основные задачи:

- разработка стратегических направлений градостроительной деятельности Городищенского поселения до 2029 года;

- формирование предложений по развитию архитектурно-пространственной среды поселения на основе историко-культурного, природного и урбанизированного каркасов, а также зонирование территории поселения в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса Российской Федерации;

- разработка мероприятий по улучшению условий проживания жителей поселения, в том числе по оптимизации экологической ситуации, развитию транспортной и инженерной инфраструктур, сферы социального и культурно-бытового обслуживания;

- соблюдение приоритетности природно-экологического подхода в решении планировочных задач, разработка планировочных мероприятий по экологически безопасному развитию территории, формирование системы зеленых насаждений;

- формирование «открытой» планировочной структуры, обеспечивающей вариантные возможности развития функциональных зон поселения по главным природным осям (природным и транспортным).

4. Задачи территориального планирования Городищенского городского поселения

Территориальное планирование Городищенского городского поселения направлено на определение функционального назначения территории поселения исходя из совокупности социальных экономических, экологических и других факторов. При разработке генерального плана в составе основных задач решаются следующие, ниже приведенные, задачи.

4.1. Задачи по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры.

Улучшение качества и комфортности проживания жителей городского поселения планируется за счет решения следующих задач:

- обеспечение инженерной инфраструктурой (в том числе и индивидуальной застройки), повышение надежности функционирования инженерной инфраструктуры;

- обеспечение объектами культурно-бытового обслуживания с увязкой объемов строительства и размещения учреждений и предприятий соцкультбыта с современным уровнем обеспеченности и планируемыми объемами жилищного строительства;

- снос ветхого жилого фонда;

- уменьшение санитарно-защитных зон за счет модернизации предприятий (птицефабрика);

- формирование системы зеленых насаждений общего пользования в бассейне р.Мокрая Мечетка и балках;

- защита территории от затопления и подтопления;

- определение местоположения объектов транспортной инфраструктуры местного значения, местоположения и параметров магистральных улиц и дорог, сетей пассажирского транспорта общего пользования в увязке с функциональным зонированием территории;

- снижение техногенной нагрузки на окружающую среду от выбросов в атмосферу и сбросов в водные объекты загрязняющих веществ;

- предупреждение аварий и чрезвычайных ситуаций техногенного характера;

- организация современной системы утилизации твердых отходов.

5. Перечень основных мероприятий по территориальному планированию

5.1. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры и основных функциональных зон

Разработке проектных предложений по градостроительному развитию Городищенского городского поселения, предшествовало проведение комплексного градостроительного анализа территории поселения.

В процессе оценки проанализированы следущие ресурсные, экологические и планировочные факторы:

- планировочная ситуация – современное использование территории поселения, планировочное районирование, система планировочных ограничений, ландшафтный и пространственно-средовой потенциал, территориальные ресурсы,; проблемные ситуации;

- природные условия и ресурсы – инженерно-геологические условия, минерально-сырьевые ресурсы, климат, гидрологические и гидрогеологические условия, ресурсы поверхностных вод, ландшафтные условия;

- эколого-гигиеническая обстановка – источники загрязнения городской среды, состояние воздушного бассейна, состояние водного бассейна, загрязнение почв, шумовой режим территории, зеленые насаждения;

- комплексная оценка территории;

Была произведена оценка социально-экономических и инженерно-инфраструктурных данных; экономико-географическое положение и факторы развития поселения, сферы занятости; состояние жилищного фонда, динамика и структура жилищного строительства и реконструкции, расчет потребности в жилищном строительстве, реконструкции жилого фонда и объектов социальной инфраструктуры; состояние транспортного комплекса  и инженерной инфраструктуры.

Выводы комплексной оценки отражены на чертеже: «План современного использования территории (опорный план)».

5.1.1. Проектная организация территории городского поселения, мероприятия по территориальному планированию

Проектные предложения генерального плана направлены, прежде всего, на сохранение и развитие сложившейся на протяжении многих десятилетий планировочной структуры поселения.

Центральный планировочный район

Данная территория рассматривается как деловой и культурный центр. Здесь размещаются основные объекты соцкультбыта.

Предлагается преимущественно общественная застройка с сохранением существующей сетки улиц, и максимальным их благоустройством. При этом целесообразна установка оград, фонарей, выполнение мощения участков улиц. Предлагается снос отдельных ветхих зданий по ул. Гагарина, дома: 5, 5А, 5Б, 5В, 5Г, 5Д, 7А, 7Б, 7В. Возможно строительство отдельных многоэтажных зданий, с обязательным размещением на 1-х этажах учреждений культурно-бытового обслуживания.

Генеральным планом предусматривается следующее планировочное развитие центра и системы общественных подцентров р.п. Городище:

- формирование общественно-деловых центров с учетом комплексного решения транспортных проблем – транспортные развязки, устройство автостоянок, улучшение работы общественного транспорта;

- благоустройство береговой зоны р. Мокрая Мечетка от трассы М-6 через все поселение и балки Коренной  с расчисткой русла реки М.Мечетка и балки Коренной;

- уполаживание  склонов балок Пряменькая, Грязная, Сапог и балки Коренной на участке от существующего кладбища вдоль дач;

- террасирование склонов вдоль балки Коренной в центральной части поселения в районе парковой зоны;

- развитие рекреационно-обслуживающей зоны вдоль этих балок и р. Мокрая Мечетка;

- частичная засыпка оврагов в 8-ом микрорайоне и на вновь проектируемых участках под застройку с северной и восточной сторон поселения;

- создание торгово-обслуживающих центров по возможности в существующей застройке и в районах новой планируемой застройки;

- формирование центров коммерческого назначения на основных транспортных узлах и вдоль магистральных улиц ( предприятия торговли, общепита, автосервиса и др.);

- резервирование территорий для создания новых общественно-деловых зон;

- формирование обслуживающей и рекреационной инфраструктуры.

Микрорайон №5

В настоящее время этот микрорайон застраивается индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками с объектами обслуживания населения.

Микрорайон №8

В настоящем проекте предлагается размещение комплексной многоэтажной жилой застройки с объектами обслуживания населения. Планировка территории предусматривается кварталами жилой застройки. Максимально возможно учтен рельеф местности. Выделены три основные площадки для строительства. На участках, занятых балками, малопригодными для строительства, размещены рекреационная зона и озелененная часть улицы, предусмотрена сеть улиц, главная из которых проходит по центральной части комплекса вдоль рекреационной зоны. В отдельный квартал выделена существующая индивидуальная застройка и существующее реконструируемое нежилое здание.

Объемно-пространственная композиция застройки определена исходя из расположения территории на федеральной автомобильной дороге Волгоград- Москва на  въезде в р.п. Городище. Главным элементом планировочной композиции выбрана естественная балка – отрог балки Казенной, преобразованная в благоустроенную зону отдыха с площадками для отдыха и занятий физкультурой.

Вновь проектируемые жилые массивы

Генеральным планом предполагается зарезервировать свободные территории на севере и северо-востоке р.п. Городище для перспективного развития поселения.

Данное направление рассматривается как наиболее перспективное для дальнейшего строительства индивидуальной застройки с приусадебными участками. На этих же территориях предполагается строительство объектов здравоохранения

Основное развитие промышленных территорий предлагается на северо-западе поселения.

На этой территории намечается строительство асфальтобетонного завода, ЖБИ-1, площадки ООО «Инвестстроя», ООО «Ресурспроекта», ООО «Придорожье»,  и других инвестиционных площадок.

На территории существующей застройки многие предприятия не в состоянии использовать оборудование и территорию, что может служить открытым резервом для размещения новых производств с более низким классом вредности, отвечающим экологическим требованиям.

В проектной документации на строительство новых, реконструкцию и техперевооружение действующих предприятий, должны быть предусмотрены средства для организации и благоустройства санитарно-защитной зоны.

5.1.2. Функциональное зонирование территории

Жилые зоны

Размещение нового жилищного строительства предусматривается как на свободных от застройки территориях, так и в сложившейся селитебной части города, за счет завершения начатого строительства, изменения функционального использования промышленных территорий, расположенных в селитебной части города, перевода садоводческих товариществ в категорию жилых территорий.

В целом по р.п. Городище площадь жилых территорий возрастет 411,7 га до _____ га. В перспективе возможно освоение под жилую и общественную застройку участков на прирезаемой территории с северо-восточной и северной стороны.

Общественно-деловые зоны

Дальнейшее развитие общественной инфраструктуры будет происходить из приоритетных функций поселения, финансовых возможностей, в зависимости от потребительского спроса населения.

Развитие системы общественных территорий, центров и объектов социальной инфраструктуры предусматривает функциональное наполнение  каркаса поселения, формирование на его основе пространственно разветвленной системы многопрофильных и специализированных общественных центров и зон; развитие общественных функций на территориях вдоль главных улиц поселения.

Производственные зоны

Основное развитие промышленных и коммунально-складских территорий в перспективе предполагается в северо-восточной стороне. В северной части резервируются инвестиционные площадки. На выезде из поселения в направлении на Москву предлагается зона транзитно-транспортного потенциала с организацией придорожного сервиса.

Рекреационные зоны

Проектная система озеленения строится в соответствии с общими архитектурно-планировочными решениями генерального плана и является неотъемлемой составляющей пространственно-планировочной структуры города и его функциональных элементов.

Задачей проекта является сохранение всех имеющихся зеленых насаждений, целостное формирование непрерывной системы зеленых насаждений с включением городских лесов  в зеленые насаждения общего пользования и сохранение исторической планировочной структуры ориентированной на основные доминанты – реки Мокрая Мечетка и балоки.

Решениями Генерального плана зеленые насаждения общего пользования  увеличиваются, их площадь составит на расчетный срок  с учетом лесопарков - 1800 га вместе с сохраняемыми зелеными насаждениями общего пользования  существующими.

Проектом предлагается придать природоохранный статус всем паркам общего пользования, проектируемым лесопаркам как неприкосновенному фонду для следующих поколений горожан.

Особой ландшафтной организации пространств требуют сохраняемые проектом видовые точки панорамного восприятия окружающих ландшафтов в лесопарке  и парке. Проектом эта зона массового отдыха включает комплексы кратковременного, длительного, организованного и индивидуального отдыха.

В лесопарках необходимо проводить благоустройство, не допуская бессистемного хаотического использования. Леса города, если они предварительно не подготовлены для рекреационного использования, начинают разрушаться при нагрузке свыше 10 чел/га.

Кроме насаждений общего пользования проектом предусматриваются насаждения других категорий:

- озеленение улиц, микрорайонов и участков общественной застройки;

- зеленые насаждения  ограниченного пользования и специального назначения;

Зоны специального назначения

Зона кладбищ.

В настоящее время в поселковой черте имеется 2 кладбища общей площадью 7,8 га, одно из которых – 2,4 га – не действующее.

Действующее кладбище площадью 5,4 га, расположено к Северо-Западу от существующей застройки.

Проектируемое кладбище площадью 9,4 га с дальнейшим расширением запроектировано в санитарно-защитной зоне птицефабрики.

Зона очистных сооружений.

Существующие очистные сооружения (отстойники) расположены рядом с существующей птицефабрикой и предназначены только для сбора стоков птицефабрики.

Проектируемые очистные сооружения (как вариант, в случае ликвидации очистных сооружений на о. Голодном) предлагается разместить в северо-западной части поселения ориентировочной площадью ______ га.

Зона ТБО.

В настоящее время полигон твердых бытовых отходов размещается на северо-востоке. Проектом предусматривается его расширение.

Зона военного объекта.

Зона защитных зеленых насаждений.

Защитные зеленые насаждения предлагается размещать вдоль автомобильных дорог, в санитарно-защитных зонах предприятий и объектов специального назначения.

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур

Зона инженерной инфраструктуры.

В зоне  инженерной инфраструктуры  размещаются объекты и коммуникации электро-, водо-, газоснабжения, канализации .

Зона транспортной инфраструктуры.

В зоне  транспортной инфраструктуры  размещаются объекты автосервиса,  гаражи, автостоянки.

Зона сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного назначения.

В зоне  сельскохозяйственного назначения  располагаются объекты сельхозназначения, земли сельхозугодий.

Зона садоводческих товариществ.

Зоны садоводческих товариществ располагаются в юго-западной и центральной части поселка.

5.2. Мероприятия по развитию социального комплекса.

Численность населения, его возрастная структура – важнейшие социально-экономические показатели, характеризующие состояние рынка труда, устойчивость развития города.

В проекте учитывается возможность дальнейшего роста поселения, что нашло отражение в предложенной планировочной структуре.

Увеличение численности на 1 очередь предполагается за счет естественного и механического прироста. Механический прирост может быть, в основном, за счет внутриобластных потоков, увеличения миграционного потока.

На расчетный срок предполагается преобладание естественного прироста в общем приросте населения, вызванного улучшением экономической ситуации, стабилизацией и устойчивым развитием р.п. Городище и как результат, улучшением демографической ситуации.

5.2.1.  Жилищный фонд

Проектный объем нового жилищного строительства определен исходя из  прогноза динамики жилищного строительства с учетом тенденций роста предложенных областной и федеральной программами, предусматривающими увеличение объемов жилищного строительства в 2,5 - 3 раза.

В целом жилой фонд поселения к концу расчетного срока возрастет с 556,5 тыс.м2 до 1,05 млн.м2 . Улучшение качества и комфортности проживания населения,  рост жилищной обеспеченности с 27 м2/чел. до 35м2/чел., будут соответсвовать общегосударственным жилищным программам России.

В проекте предусматривается убыль жилого фонда, ориентировочно, в объеме                    0,9 тыс.м2 за счет ликвидации ветхого и аварийного фонда.

Новое жилищное строительство в целом по поселению определено в объеме                        494 тыс. м2, при среднегодовом вводе жилого фонда в течение расчетного срока 24,7 тыс. м2.

Проектом предлагается следующая структура нового строительства:

- среднеэтажное, малоэтажное 20% – 98,8 тыс.м2;

- малоэтажное индивидуальное, с участками - 80% – 395,2 тыс.м2.

Мероприятия по реализации Генерального плана разделены на несколько этапов в следующей последовательности:

- первый этап – 2010-2015г.г.;

- второй этап – 2016-2020 г.г.;

- третий этап – 2021-2030 г.г.

В таблице 5.1 представлены ориентировочные объемы нового жилищного строительства и распределение их по этапам:

Табл. 5.1.

| Наименование | Новое жилищное строительство |
| --- | --- |
|  | Ед.изм. | Всего | 1-этап (2010-2015г.г.) | 2-этап (2016-2020г.г.) | 3-й этап (2021-2030г.г.) |
| Микрорайон №8 | тыс.кв.м.общей площади | 120,7 | 60,7 | 30,0 | 30,0 |
| Микрорайон №5 | -«- | 51,8 | 51,8 | - | - |
| Остальное строительство | -«- | 321,5 | - | 120 | 201,5 |
| Всего | -«- | 494 | 112,5 | 150 | 231,5 |

Одновременно с жилой застройкой, в районах нового строительства, кроме социально значимых объектов будут размещаться и объекты обслуживания населения местного значения, предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания, здравоохранения.

5.2.2. Организация социальных услуг и системы сервиса

Среди учреждений обслуживания можно выделить две категории:

Социально-значимые, где государственное регулирование по-прежнему остается определяющим и  обеспечивает социальный минимум, установленный конституцией Российской Федерации. К этим учреждениям относятся два важнейших социальных блока:

- медицинское обслуживание и связанный с ним комплекс физической культуры и спорта;

- культурно-образовательная сфера.

Виды обслуживания, большей частью перешедшие или переходящие на рыночные отношения. Это торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, коммунальное хозяйство. Сюда же относятся учреждения здравоохранения, образования, культурно-просветительные и развлекательные учреждения, предоставляющие услуги сверх гарантированного минимума. Их развитие преимущественно происходит путем саморегуляции и определяется спросом и платежеспособностью населения.

В настоящее время,  за исключением детских дошкольных и общеобразовательных учреждений, набор и емкость социально значимых объектов соответствует нормативной потребности, дальнейшее развитие общественной инфраструктуры будет происходить исходя из приоритетных функций поселения, финансовых возможностей, в зависимости от потребительского спроса населения.

5.2.2.1. Общеобразовательные учреждения

Детские дошкольные учреждения

Расчетный норматив обеспеченности детскими дошкольными учреждениями определен в соответствии с прогнозом возрастной структуры населения и составляет 74 места на 1000 жителей.  Проектом предлагается строительство  новых детских садов, общей вместимостью 1630 мест на расчетный срок.

Общеобразовательные школы

С изменением возрастной структуры этот расчетный норматив обеспеченности на расчетный срок – составит 121 место на 1000 жителей

Расчетная потребность в новом строительстве составит на первую очередь 2541 мест, на расчетный срок –  3630 мест.

После 2010 года значительно возрастет численность детей школьного возраста, так как в эту категорию начнет переходить более многочисленная возрастная группа, особо остро этот процесс будет отмечаться в период 2013-2018 годов.

5.2.2.2. Учреждения здравоохранения

В связи с отсутствием  современных разработок  по нормативной обеспеченности учреждениями здравоохранения на долгосрочную перспективу, проектом при расчете используется норма СНиП:

- для больниц 13,5 коек на 1000 жителей;

- для поликлиник 35 посещений в смену.

В соответствии с этим расчетная потребность в больницах на расчетный срок составит 405 коек, то есть к расчетному сроку потребуется строительство дополнительных корпусов. существующей больницы; в поликлиниках – 1750 посещений в смену. Необходимо строительство  поликлиник для взрослых и для детей.

Учитывая социальную значимость отрасли в части охраны здоровья граждан, медицинская помощь, в первую очередь, должна определяться государственной политикой и базироваться на бюджетном финансировании.

Расчет потребности в учреждениях социального обеспечения

Табл. 5.2

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Норма (СНиП) | Расчетная потребность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Дома-интернаты для взрослых инвалидов с физическими нарушениями, дома интернаты для престарелых | место | 28 (на 1 тыс. лиц старше 60 лет) | 142 |
| 2 | Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых | человек | 60 на 1 тыс. с 60 лет | 306 |
| 3 | Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах-колясках и их семей | чел. | 0,5 на 1 тыс. чел всего населения | 15 |

5.2.2.3. Учреждения физкультуры и спорта

Развитие сети спортивно-оздоровительных учреждений должно идти по двум направлениям:

- за счет возведения новых крупных комплексных спортивных центров, в т.ч. физкультурно-оздоровительных комплексов;

- за счёт организации менее масштабных объектов, приближённых к месту жительства населения и размещаемых в жилых домах, торгово-бытовых, развлекательных комплексах и центрах, пристройках к школам и ДДУ.

Кроме бюджетного финансирования необходимо более активно привлекать средства предприятий, спонсорские пожертвования.

Расчет потребности в спортивно-оздоровительных учреждений

Табл. 5.3

| Наименование | Единица измерения | Расчетная потребность | Сущ. положение | Потребность в новом строительстве |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I оч. | Расч. срок |  | I оч | Расч. Срок |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Спортивные залы | Тыс.м2 | 175 кв.м на1000чел. | 150 кв.м на1000чел | Имеется 1 стадион | 3,76 | 4,5 |
| Плавательные бассейны | м2зеркала воды | 80 кв.м на1000чел | 65 кв.м на1000чел | - | 0,17 | 0,2 |

В связи с тем, что в статистической отчетности  отсутствуют данные по  площади спортивных залов и плоскостных сооружений (спортивных площадок) и учет ведется только по количеству объектов, расчет потребности по этим учреждениям  произведен исходя из средней площади:

- спортивных плоскостных сооружений общей площадью 540 м2;

- плавательных бассейнов при средней площади зеркала воды бассейна – 200 м2;

- спортивных залов, при средней площади одного зала 400 м2.

Расчетная потребность в спортивно-оздоровительных учреждениях значительно превышает современную обеспеченность, в связи с этим (в соответствии с Методическими указаниями) допускается достижение этих нормативов к 2050 году.

Из общей потребности в спортивно-оздоровительных учреждениях порядка 30-40% должно быть приближено к месту проживания, и размещаться непосредственно в жилых районах и  микрорайонах. Проектом предлагается по возможности оборудовать детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы бассейнами.

В соответствии со СНиП 2.07.01-89* территория физкультурно-спортивных сооружений к концу расчетного срока должна составить 21га, из расчета 0,7га  на 1000 чел.

5.2.2.4. Сфера услуг и торговля

Учитывая значение торговли как одной из перспективных отраслей в проекте ориентировочно принята обеспеченность торговой площадью порядка 280 м2 торговой площади на 1000 жителей. К концу расчетного срока она составит 8400 м2.

Вещевые и смешанные рынки продолжают оставаться важным фактором в насыщении потребительскими товарами по ценам более доступным широким слоям населения.

Проектом предлагается строительство торгово-развлекательного центра вдоль автодороги Москва-Волгоград.

Развитие сети предприятий массового питания в перспективе должно строиться на расширении многообразия предприятий общественного питания, отвечающего особенностям современного периода и последующей стабилизации рыночных отношений. Повышение доходов населения, увеличение в бюджетах семей расходов на досуг и развлечения вне дома будет способствовать развитию сети массового питания.

Основополагающими принципами такого развития должны быть следующие:

- приоритетное развитие общедоступной сети общественного питания, в т.ч. «быстрого питания»;

- развитие сети общественного питания в зонах комплексного торгового, гостиничного обслуживания, вдоль автомагистралей, на заправочных станциях.

Потребность населения в учреждениях бытового и коммунально-бытового обслуживания должна быть удовлетворена как за счет восстановления функционирования существующих в городе прачечных и химчисток, так и за счет возникновения сети предприятий малого бизнеса, частных и индивидуальных предприятий. Экономический спад, переход отрасли на рыночные отношения, снижение платежеспособности населения в переходный  период негативно сказались на деятельности предприятий бытового обслуживания. Оживление отрасли, которое отмечается последние три года, происходит гораздо меньшими темпами, чем в других сферах потребительского рынка.

Настоящий генплан предлагает совершенствовать и развивать систему культурно-бытового обслуживания в соответствии с принятым в проекте каркасом градостроительной системы.

Потенциал развития рынка общественного питания р.п. Городище достаточно низкий. Развитие системы питания предполагает размещение в городе 2-3 кафе на 50-80 мест.

5.2.2.5. Прочие социально-значимые предприятия

Совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей процесс развития рынка услуг, контроль целевого использования средств на льготы по арендной плате, от ликвидации малоприспособленных, мелких предприятий и аналогичные меры приведут к дальнейшему развитию услуг населению.

Потребность в новом строительстве пожарных депо определена в соответствии с нормами проектирования пожарной безопасности НПБ 101-95, учитывающих численность населения и площадь территории населенного пункта. Проектом предлагается строительство 2 пожарных депо на 4 автомобиля в северной части поселения в промышленной зоне.

5.3. Градостроительное развитие транспортной инфраструктуры

5.3.1. Общие положения

В основу планирования градостроительных мероприятий в рамках Генерального плана положены следующие позиции:

- максимальное использование региональных, муниципальных, частных интересов в развитии отдельных объектов транспортной системы;

- пионерное развитие инфраструктуры, обеспечивающей пассажирские перевозки на пригородных и междугородних маршрутах, связывающих Городищенский район с Волгоградом;

- комплексное развитие всех видов транспортной инфраструктуры на основе применения международных стандартов качества обслуживания пассажирских и грузовых перевозок, включая внутригородскую транспортную систему.

Целевые показатели развития транспортной инфраструктуры:

- транспортная инфраструктура должна быть рассчитана на обслуживание населения     р.п. Городище численностью 30тыс. чел., и Городищенского района, временного населения, при росте подвижности на всех видах городского пассажирского транспорта к 2030 году в 1,5 раза,

- градостроительные преобразования должны способствовать приоритетному развитию пассажирского транспорта общего пользования. Развитие улично-дорожной сети и сети пассажирского транспорта общего пользования должно обеспечить повышение безопасности и надежности всех видов передвижений, снижение негативного воздействия транспорта на среду жизнедеятельности.

- объекты внешней транспортной инфраструктуры рассчитываются с учетом роста подвижности на внешних видах пассажирского транспорта не менее чем в 2 раза к 2030году. Следует ожидать не менее чем 2-кратный рост объема передвижений на пригородном и междугороднем автобусном транспорте,

- улично-дорожная сеть и пассажирский транспорт общего пользования должны обеспечивать передвижения по территории со средними затратами времени не более 35 минут для 80 процентов населения,

- сооружения хранения и обслуживания индивидуального автомобильного транспорта расчитываются на уровень автомобилизации в 250 авт./1000 жит. к 2017 году и 350 авт./1000 жит. к 2030 году.

5.3.2. Внешние автомобильные дороги

Проектом сохраняется сложившаяся сеть внешних автодорог.

В районе, прилегающем к р.п. Городище, предусматривается реконструкция и благоустройство существующих внешних автодорог и развитие инфраструктуры придорожной зоны. Вдоль автодорог намечаются предприятия технического обслуживания автомобилей, автозаправочные станции, предприятия малого бизнеса – кафе-закусочные, магазины и пр.

На въезде в р.п. Городище  со стороны Волгограда, вдоль  федеральной трассы Москва-Волгоград проектом предусматривается размещение торгово-развлекательного комплекса «IKEA».

5.3.3. Улично-дорожная сеть

Проектом Генерального плана предлагается дальнейшее развития сложившейся схемы магистральной улично-дорожной сети.

Планировочная структура р.п. Городище представляет  систему магистральных улиц поселкового и районного значения, улицы и дороги местного значения.

Для решения основных планировочных   и градостроительных задач, увеличения пропускной способности улиц,  генпланом намечается:

- большой объём реконструкции и благоустройства существующей магистральной сети, строительство ливневой канализации, расширение проезжей части, повышение качества покрытий проезжих частей и тротуаров, организация уширений-карманов на автобусных остановках. При реконструкции улично-дорожной сети необходимо максимальное сохранение застройки и зеленых насаждений;

- формирование транспортных связей районов новой застройки с существующей магистральной  сетью поселения;

- организация дублирующих направлений магистральной сети в сложившихся районах в связи с недостаточной шириной существующих проезжих частей.

- расширение проезжей части до 4-х полос вдоль железнодорожного полотна для соединения автодороги М-6 с 3-й продольной магистралью, при этом необходим снос существующих жилых домов.

Магистральные дороги регулируемого движения и магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения образуют основную планировочную структуру р.п. Городище, обеспечивая транспортное сообщение планировочных районов с центром и между собой и с внешними автодорогами.

Магистральные улицы районного значения обеспечивают транспортную и пешеходную связи в пределах планировочных районов, подъезды к другим магистральным улицам, увеличение пропускной способности существующей магистральной сети.

Проектом предусматривается максимальное сохранение жилых улиц, строительство уличной сети в новых районах для обслуживания жилых комплексов и подъезда к предприятиям, организация площадей в центрах районов, у вокзала, у административных зданий массового посещения в центре поселения.

Магистральная сеть обеспечивает нормальное транспортное обслуживание с центром и районами тяготения.

5.3.4. Городской транспорт

Проектом Генерального плана предусматривается сохранение и дальнейшее развитие существующей маршрутной сети.

Проектом намечено сохранение роли маршрутных такси, обеспечивающих перевозки населения.

На основных маршрутах предлагается работа муниципальных автобусов, а не менее напряженных - коммерческие микроавтобусы.

5.3.5. Организация системы хранения, парковки и технического обслуживания транспортных средств

Хранение и техническое обслуживание подвижного состава массового пассажирского транспорта, как городского,  так и пригородного, будет проводиться на существующей территории АТП  в южной части р.п. Городище.

Грузовой транспорт будет храниться на территориях предприятий владельцев транспорта.

Постоянное хранение автомобилей, принадлежащих жителям города, производится в зависимости от вида функциональной зоны:

- в зонах усадебной застройки – на приусадебных участках владельцев транспорта;

- в зонах малоэтажной застройки -  на придомовых участках;

- в зонах капитальной средне- и - многоэтажной застройки в гаражах – боксах, расположенных вдоль ул. Автомобилистов.

5.3.6. Предложения по увеличению источников финансирования

На трассе «Волгоград-Москва» в районе Торгово-развлекательного центра «IKEA» предусматривается инвестиционная зона транзитно-транспортного потенциала с полным набором услуг по автосервису.

Многофункциональная инвестиционная площадка «ООО Придорожье» предусматривает строительство:

- гаражей легковых машин;

- автостоянок для транзитного большегрузного транспорта;

- станции технического обслуживания автомобилей (СТО), включающая комплекс транспортных услуг;

- автозаправочных станций и автогазозаправочных станций (АЗС и АГЗС);

- автомойки машин с замкнутым циклом водоснабжения;

- предприятий питания – кафе, ресторан, бар;

- пунктов медицинской помощи;

- гостиницы (мотель) для водителей;

- объектов мелкорозничной торговли: магазина сопутствующих товаров, сувенирной продукции, фирменных магазинов сельхозпродукции.

6. Инженерная подготовка территории

Планируемая территория р. п. Городище расположена на восточном склоне Приволжской возвышенности. Гидрографическая сеть участка представлена р. Мокрая Мечетка и балками Казенной, Коренной, Пряменькой, Грязной, Сапог.

Река Мокрая Мечетка в районе р. п. Городище имеет ширину до 450 м. В период весеннего половодья происходит до 90% годового стока реки. В меженный период река сильно мелеет, а в отдельные засушливые годы водоток её прерывается.

Характерным геоморфологическим элементом территории является развитие овражной сети.

В геологическом строении территории до глубины 12 м принимают участие современные и верхнечетвертичные эолово-делювиальные образования, представленные следующими слоями:

- суглинки коричневые и светло-коричневые, твердой и полутвердой консистенции, с включениями гнезд карбонатов и гипса, с прослойками песка и супеси мощностью от 4,5 до 15,8 м;

- пески светло-желтые и светло-серые, кварцевые, слабовлажные и влажные с тонкими прослойками серой песчанистой глины мощностью от 0,6-9,8 м;

- суглинки с глубины 2,0-11,8 м;

- песчано-алевритовые породы зеленовато-серого цвета, твердой и полутвердой консистенции, с прослойками серого песка мощностью до 10,5 м с глубины 4,6-10,1 м.

На основании выше изложенного, проектом разработаны следующие виды инженерной подготовки:

- противооползневые и противоэрозионные мероприятия;

- защита от затопления;

- берегоукрепление и устройство набережной;

- регулирование русла р. Мокрая Мечетка.

6.1. Противооползневые и противоэрозионные мероприятия

Противооползневые мероприятия предусматривают уполаживание и террасирование склонов (35,6 га)в центральной части поселка в парковой зоне. Сток атмосферных вод перехватывается системой террас, устраиваемых параллельно горизонталям естественного рельефа. Террасы создаются путем выемки грунта и отсыпки валов.

Противоэрозионные мероприятия предусматривают регулирование поверхностного стока (нагорные канавы, водонаправляющие валы), засыпка размоин, оврагов, предотвращение роста оврагов (укрепление дна и вершин путем устройства отдельно строящих запруд из бетонной кладки высотой 1,5 м и посадкой кустарников, уполаживание склонов оврагов). Предусматривается уполаживание склонов балок Грязной, Сапог, Пряменькой, оврага вдоль ул. Таловской и ул. Октябрьской, балки Коренной на участке от существующего кладбища вдоль дач с северо-востока от существующей застройки.

Частичная  засыпка оврагов (10,8 га) предусматривается в районах нового жилищного строительства с северной и восточной сторон поселения.

6.2. Защита от затопления

Важным условием защиты от затопления является регулирование стока реки и выправление русла реки Мокрая Мечетка.

В зоне затопления не рекомендуется размещать жилой фонд, а использовать ее для парков и зон массового отдыха.

6.3. Берегоукрепление и устройство набережной

Существующее ложе реки Мокрая Мечетка извилистое, дно сложено песчаными грунтами с включением крупнообломочных пород. Для защиты береговых откосов предусматривается берегоукрепительные мероприятия в виде устройства упорных поясов.

Берега прудов и пойма реки Мокрая Мечетка благоустраиваются, предусматривается развитие рекреационно-обслуживающей зоны, размещение пляжей, лодочной станции, озеленение. Для спуска к водной поверхности предусматриваются сходы и лестницы.

6.4. Регулирование русла реки Мокрая Мечетка

В целях организации лучших условий отдыха проектом предусматривается благоустройство поймы реки Мокрая Мечетка. В состав работ по благоустройству включено устройство прудов и регулирование русла.

Регулирование русла реки Мокрая Мечетка включает комплекс мероприятий:

- увеличение пропускной способности реки, т.е. создание устойчивого русла реки с укреплением;

- выправление, расчистка, спрямление русла. Старое русло засыпается песком и планируется в сторону нового русла с небольшим уклоном.

Для организации отдыха, а также для регулирования стока поверхностных вод, на реке Мокрая Мечетка запроектированы пруды. Пруд №1 запроектирован из условия создания наибольшей емкости пруда с объемом 75,6 тыс. м3. Пруд №2 разработан институтом Гипроводстрой. Емкость пруда 263,7 тыс.м3.

Подпитка проектируемых прудов будет осуществляться из Городищенской оросительной системы, а наполнение прудов за счет весеннего половодья и дождевых паводков.

7. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЕ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТИ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Основной принцип, который должен реализовываться при формировании среды жизнедеятельности с учетом инвалидов, - максимально возможная интеграция инвалидов во все сферы жизни общества. При проектировании общественных, жилых и промышленных зданий следует предусматривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения. Проектирование жилых, общественных и производственных зданий должно осуществляться в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001 г. Во всех общественных зданиях и сооружениях должны предусматриваться специальные места или помещения для инвалидов. При разработки системы обслуживания, единой для инвалидов и всех остальных жителей, решаются как градостроительные, так и типологические проблемы для обеспечения всех групп маломобильного населения возможности пользоваться общественными зданиями и сооружениями, включая объекты культуры, спорта, образования, торговли, быта, лечебные и др. Для обеспечения инвалидов и престарелых повседневными услугами рекомендуется:

- торгово-бытовые услуги предоставлять в объектах повседневного обслуживания, предназначенных для использования всеми категориями населения и снабженных специальными устройствами для удобства пользования маломобильным населением, определить места установки торговых и телефонных автоматов, которыми могли бы пользоваться инвалиды в креслах-колясках, а также с дефектами зрения и слуха;

- досуговые потребности удовлетворять как в общей сети культурно- просветительных и физкультурно-спортивных объектов, так и в специальных центрах социального обслуживания;

- спортивно-оздоровительные сооружения для инвалидов рассматривать как составную часть единой сети физкультурно-спортивных сооружений. Как правило, эти сооружения должны быть рассчитаны на совместное использование инвалидами и остальным населением. Образование и воспитание детей-инвалидов по возможности ориентировать на совместное использование школ и детских учреждений общего типа, где могут быть организованы специальные классы и группы, а основные помещения этих учреждений должны быть доступны детям инвалидам, которым не противопоказано совместное образование и воспитание.

8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ   ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

8.1. Водоснабжение

Предлагается два варианта водоснабжения поселка.

По первому варианту подача воды для городского поселения Городище осуществляется по договору поставки воды из Волгограда ( существующее положение).

По второму варианту водоснабжение городского поселения Городище предлагается осуществлять из Краснопахаревского сельского поселения из подземных источников.

Сводные показатели расчетных расходов воды питьевого качества по системе водопровода в р.п. Городище составляют (округлённо):

на I очередь строительства

среднесуточные (за год)		  		7,2тыс. куб. м/сут

в сутки максимального водопотребления		8,8 тыс. куб. м/сут

на расчётный срок

среднесуточные (за год)			 	13,5 тыс. куб. м/сут

в сутки максимального водопотребления		17,6 тыс. куб. м/сут

Проектом предусматривается установление охранных зон. Первый пояс охранной зоны (зона строгого режима) принимается 30 м от устья скважины. Второй пояс непосредственно примыкает к границам I-го пояса и представляет собой территорию на которой производятся охранные мероприятия для предотвращения загрязнения водоносного горизонта. Радиус II-го пояса принят 150 м от устья скважин. Использование территорий I-го, II-го поясов под застройку или объекты другого назначения запрещается.

Проектом планировки предусматривается дополнительная прокладка 30,9 км водопровода из полиэтиленовых труб ( 100 – 300 мм с включением их в общую систему водоснабжения с трассировкой по вновь разработанной сети улиц.

Схема водоснабжения поселка принята объединенной хозяйственно-питьевой и противопожарной.

Пожаротушение предусматривается от гидрантов, установленных на сети через 150м.

Проектом предусматривается прокладка 165,2 км  водопровода для подключения перспективного строительства.

Потребление воды на полив в расчете на одного жителя принимается 60 л/сек. количество поливов принимается 2 раза в сутки.

Для удовлетворения потребности в поливочной воде имеется существующая насосная станция, магистральные и разводящие сети. Забор воды осуществляется из пруда в балке Коренной. Вода в эту балку поступает из Городищенской оросительной системы. Для подачи воды на полив целесообразно иметь дизельную насосную станцию.

8.2. Канализация

Хозяйственно-бытовые стоки от жилья и промпредприятий по самотечным и напорным коллекторам через КНС подаются в Волгоградский коллектор, а затем через КНС подаются дюкером через р. Волга на городские очистные сооружения на о. Голодном. Производительность городских сооружений на о. Голодном

- 400 тыс. куб.м. /сут.

Протяженность проектируемых сетей канализации – 34,6 км, в том числе:

- напорной – 3,9 км;

- самотечной – 30,7 км.

Нормы водоотведения бытовых сточных вод проектируемой застройки принимаются равными расчетному удельному среднесуточному водопотреблению согласно СНиП 2.04.02-84* без учета расхода воды на полив.

Схемой канализации предусматривается строительство еще четырех канализационных станций.

Схема канализации принимается неполная раздельная.

Расчетное количество стоков составляет в соответствии с исходными данными на расчетный срок - 3870 м3/сутки, с учетом подключения инвестиционных площадок с расчетным расходом стоков 13245 м3/сут.

Самотечная сеть канализации прокладывается из керамических труб диаметром 200 - 300 мм (ГОСТ 286-82). Общая протяженность сетей вновь намечаемых к строительству составит на расчетный срок – 34,6 км, в том числе – 3,9км напорной канализации.

Напорные коллекторы от КНС до самотечной сети прокладываются из полиэтиленовых труб (ГОСТ 18599-83*) диаметром 500 мм.

В поселке не исключается применение местных систем канализации в секторе существующей индивидуальной застройки, где строительство централизованной сети крайне затруднено и водопользование осуществляется из водоразборных колонок.

50% существующей канализационной сети нуждается в замене.

Генеральным планом г. Волгограда, разработанным в 2002-2005 г.г. «Энко» (Санкт-Петербург) на перспективу предусмотрено строительство новых канализационных очистных сооружений для принятия стоков от центральных и северных районов города за городской чертой. При возможном варианте отказа принятия Городищенских стоков предусматривается строительство очистных сооружений в северо-западной части поселка.

8.3. Теплоснабжение

Схемой развития теплоснабжения предусматривается использовать все существующие котельные с проведением их реконструкции с увеличением мощности.

Теплоснабжение перспективных объектов предлагается от существующих муниципальных, ведомственных и перспективных котельных (выбор типа котлов, места размещения, вида топлива, температуры теплоносителя осуществляется на последующих стадиях проектирования).При наличии дефицита тепла на существующих котельных предлагается их реконструкция.

Присоединение систем отопления существующих и перспективных зданий к тепловым сетям предусматривается по зависимой схеме, горячее водоснабжение - от пластинчатых водоподогревателей, размещаемых в индивидуальных тепловых пунктах зданий.

Теплоснабжение перспективных одиночных малоэтажных объектов общественного назначения предлагается от индивидуальных газовых или электрических источников тепла.

Отопление и горячее водоснабжение перспективной усадебной застройки –от автономных автоматических газовых водонагревателей.

Системы теплоснабжения - закрытые с параметрами 150 – 70 С и 95 – 70 С с зависимым присоединением систем отопления зданий, горячее водоснабжение – от пластинчатых водоподогревателей, установленных в индивидуальных тепловых пунктах зданий.

Дальнейшее развитие теплоснабжения предусматривается от автономных котельных.

Прокладка тепловых сетей подземная двухтрубная, бесканальная с использованием промышленно-изолированных труб, имеющих встроенную систему сигнализации, с минимальным заглублением от поверхности земли -0,6-1м до верха изоляции труб.

Развитие системы теплоснабжения предлагается осуществить с применением новейших технологий оборудования, материалов, с высоким уровнем автоматизации, максимальной энергоэффективностью систем, экономии тепла, экологической безопасности.

Для потребителей 1-й категории (больницы с операционными, детские дома, интернаты, дома престарелых, и т.д.), в которых не допускаются перерывов в подаче тепла, предусматривается резервное теплоснабжение от второго источника. Вопросы резервирования подачи тепла потребителям за счет совместной работы источников тепла, устройства перемычек между тепловыми сетями смежных районов, расчеты нормативных уровней энергосбережения, надежности, обеспечения требований экологии, безопасности эксплуатации будут  решаться на последующих стадиях проектирования.

8.4. Газоснабжение

Раздел газоснабжения выполнен в соответствии с «Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления» - ПБ 12-529-03, СНиП 42-01-2002, СП 42-101-2003, «Правил охраны газораспределительных сетей».

Данным проектом предусматривается развитие существующей системы газоснабжения поселка с подключением потребителей хозяйственно - бытового и коммунального назначения.

Источником газоснабжения является существующая автоматическая газораспределительная станция (АГРС) и газорегуляторные пункты (ГРП).

Распределение газа проектируется по 2-х ступенчатой схеме:

- 1-я ступень – газопроводы высокого давления II категории 0,3 МПа < Р ≤ 0,6 МПа;

- 2-я ступень – газопроводы низкого давления  Р ≤ 5,0 кПа.

В индивидуальной застройке усадебного типа природный газ низкого давления используется в бытовых котлах для отопления, в газовых плитах для приготовления пищи, водонагревателях для приготовления горячей воды.

В малоэтажной застройке природный газ низкого давления используется в газовых плитах для приготовления пищи при централизованном отоплении и горячем водоснабжении.

Реконструкция котельных заключается в замене газовых горелок и замене узлов учета газа.

Источником газоснабжения является существующий газопровод.

Рmax = 0,3 МПа; Рmin = 0,005 МПа.

Существующие горелки демонтировать и установить горелки типа Р73А, установить счетчики газовые турбинные типа VS Deltabuo.

Для снижения давления газа со среднего на низкое устанавливается газорегуляторные пункты шкафного типа.

Трассировка газопроводов решена схематично и будет уточняться в проекте застройки.

С целью обеспечения всех потребителей р. п. Городище природным газом, с учетом перспективного развития и вывода их газопотребления на расчетную мощность, проектом предусматриваются следующие мероприятия:

- на выходе из существующей АГРС необходимо поддерживать давление газа не менее 1,0 МПа;

- на выходе из существующего ГРП необходимо поддерживать давление газа не менее 0,4 МПа.

Годовые расходы газа на хозяйственно-бытовые и коммунальные нужды населения приняты по нормативным данным, а часовые посчитаны исходя из годового расхода газа и числа часов использования максимума.

Расход природного газа на расчетный срок составит 30700 м3/час.

Для устойчивой работы ГРП и ШРП пропускная способность системы газоснабжения определена с увеличением на 20 % максимального расчетного расхода газа потребителями с учетом перепада давления.

Протяженность проектируемых сетей 139,4 км.

8.5. Электроснабжение

Схемы перспективного развития распределительных  электрических сетей 35-10кВ выполнены ОАО ”Южный инженерный центр энергетики” филиала «Волгоградэнергосетьпроект» в 2007 году.

Этим проектом предусматривается усиление и повышение надежности существующий схемы электроснабжения Городищенского района.

По существующей подстанции “Городище” принят естественный прирост нагрузок в пределах 2% за год.

Для покрытия нагрузок перспективной и общественной застройки предусматривается строительство трансформаторных подстанций. В районе инвестиционных площадок предлагается строительство новой подстанции.

8.6. Инфраструктура связи

Инфраструктура связи включает системы телефонной сети, радиофикации, телевизионной передающей связи.

8.6.1. Телефон

Основные направления развития телефонной сети предусматривают:

- повышение доступности и надежности связи путем повышения емкости телефонной сети;

- расширение видов услуг связи – телефон, телефакс, интернет, электронная почта, кабельное телевидение и другие;

- обновление технической базы телефонной сети.

Построение телефонной сети для проектируемых объектов предусматривается по шкафной схеме с установкой 3-х телефонного распределительного шкафа ШР-1200 (1 шт.) и ШР-600.

К каждому шкафу предусматривается строительство 4-х отверстной телефонной канализации и прокладка магистрального кабеля от АТС марки ТППэп3-200х2х04 (2 кабеля).

Телефонная канализация выполняется из асбестоцементных труб 100 мм с установкой смотровых устройств типа ККС-3-10.

8.6.2. Радио

Для радиофикации объектов предусматривается строительство распределительной радиофидерной линии напряжением 240В с подвеской 2-х проводов БСА  4 мм и подключением к существующему радиоузлу.

8.6.3. Телевидение

Основные направления развития телевизионной сети предусматривают:

- увеличение передаваемых и принимаемых программ, в том числе кабельного, спутникового ТВ;

- качественное улучшение приема изображения и звука.

9. Санитарная очистка территории

Для содержания в чистоте проектируемой территории проводится уборка, а затем вывоз отходов специализированными уборочными машинами по договору со спецавтохозяйством на существующую свалку.

Отходы накапливаются в металлических контейнерах, установленных на бетонном основании и вывозятся на санкционированную свалку. Для сбора бытовых отходов от жилых и общественных зданий проектируемой застройки р. п. Городище необходима установка 125 контейнеров объемом 0,75 куб.м  - для отходов 4 класса опасности и 18 контейнера объемом 0,75 м3 - для отходов 5 класса опасности.

На всех площадях и улицах, в садах, парках, остановках общественного транспорта и других местах должны быть выставлены в достаточном количестве урны. Расстояние между урнами определяется органами коммунального хозяйства в зависимости от интенсивности использования территории, но не более чем через 40 м на оживленных улицах и 100 м - на малолюдных. Очистка урн должна производиться систематически по мере их наполнения.

Для содержания в чистоте улиц, площадей, кварталов проводится уборка, а затем вывоз отбросов специализированными уборочными машинами.

Зимняя уборка включает в себя уборку снега, устранение скользкости при гололеде, подметание и посыпка песком

В летнее время машины оборудуются для мойки асфальта дорог, поливки улиц, зеленых насаждений и подметания улиц.

Для вывоза ТБО от жилых и общественных зданий и отходов от механизированной уборки тротуаров и проезжей части улиц,  дорог и площадей необходимо приобретение машин специального назначения (дополнительно к существующему парку машин), а именно:

- мусоровозов – 6 машин;

- уборочных – 8 машин.

В жилых массивах также допускается сбор отходов ежедневно в мусоровоз.

10. МЕРОПРИЯТИя ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Генеральный план р. п. Городище учитывает требования пожарной безопасности, установленные законами РФ (Федеральный закон от 22 июля 2008г. №123-03 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре.

На территории станицы находятся 7 пожаровзрывоопасных объектов. Объекты размещены в промзоне,  кроме АГЗС и АЗС, находящихся на федеральной трассе Волгоград-Москва.

Основные характеристики потенциально пожароопасных объектов

р. п. Городище

Табл. 10.1

| Наименование объекта | Место нахождения | Вид опасности | Класс опасности | Зона поражения при ЧС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АЗС №241 | р. п. Городище ул. Андреева, 16 | ПО | 5 | территория предприятия |
| ОАО «Волгоградский бройлер» | р. п. Городище ул. Фрунзе, 94 | ПО | 5 | территория предприятия |
| ООО «Аливекс» | р. п. Городище ул. Автомобилистов, 9 | ПО | 5 | территория предприятия |
| АЗС | автодорога Волгоград-Москва |  |  |  |
| АЗС | автодорога Волгоград-Москва |  |  |  |
| АГЗС | автодорога Волгоград-Москва |  |  |  |
| АГЗС | автодорога Волгоград-Москва |  |  |  |
| АГРС Городищенского ЛПУМГ | р. п. Городище | ПВО | 5 | территория предприятия |
| АГЗС | р. п. Городище ул. 62-ой Армии | ПВО | 5 | территория предприятия |
| АГЗС Городищенского ЛПУМГ ООО «Волгоградтрансгаз» | р. п. Городище | ПВО | 5 | территория предприятия |

Улично-дорожная сеть поселения проектируется таким образом, чтобы обеспечить проезд пожарных машин к зданиям и сооружениям.

Территории АЗС оборудуются первичными средствами пожаротушения.

Подразделения пожарной охраны размещаются в здании пожарного депо. Существующее пождепо размещается в коммунально-складской зоне.

11. МЕРЫ ПО СНИЖЕНИЮ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

11.1. Воздушный бассейн

Комплекс воздухоохранных мероприятий, предусматриваемых в генеральном плане и включающий технологические, организационные и планировочные мероприятия, должен обеспечить благоприятные экологические условия проживания населения при  выполнении решений генплана.

Технологические мероприятия

По стационарным источникам:

А) Объекты теплоэнергетики:

- внедрение современного оборудования тепловых источников, обеспечивающих высокий процент сгорания топлива;

- перевод всех котельных на газовое топливо;

- внедрение тепло- и энергосберегающих технологий на предприятиях теплоэнергетики;

- модернизация систем газоочистки на объектах теплоэнергетики;

Б) Объекты промышленности:

- совершенствование технологического оборудования и оснащение источников выбросов пылегазоочистными установками;

- внедрение малоотходных и безотходных технологий на предприятиях города;

- установление для всех производств нормативов предельно-допустимых выбросов, не приводящих к превышению предельно допустимых концентраций в атмосфере поселения.

Для выполнения этой задачи необходимы следующие мероприятия:

- организация СЗЗ предприятий в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03

- озеленение р.п. Городище, как одного из главных методов "самоочищения" воздуха.

- благоустройство дорог;

- сокращение открытых почвенных пространств путем разбивки газонов;

- регулярный полив улиц в теплый период;

- организация контроля за химическим составом выхлопных газов автотранспорта;

- разработка и организация экологического мониторинга за состоянием атмосферного воздуха;

- обновление подвижного состава и техническое перевооружение транспортных предприятий;

- внедрение природоохранных технологий на автомобильном транспорте;

- замена существующего парка на автомобили с улучшенными техническими показателями, экологически безопасными характеристиками, оснащение транспорта нейтрализаторами;

- перевод автотранспорта на топливо соответствующее уровню Euro-2 и Euro-3, применение природного и сжиженного нефтяного газов;

Стратегическое направление сети АЗС предусматривает:

- полную сертификацию всех АЗС и АЗК – уровень оборудования и услуг должен соответствовать мировым стандартам и требованиям;

- на АЗС должны предусматриваться подземные емкости для хранения топлива и комплекс мероприятий для предотвращения загрязнения окружающей среды, исключающий выброс паров в атмосферу и проливы бензина на землю (строительство дождевой канализации с локальными очистными сооружениями).

Проектом планировки предусмотреть станционный пост наблюдения для контроля качества состояния воздуха в селитебной территории в соответствии с ГОСТ 17.2.3.01-86.

11.2. Организация санитарно-защитных зон

Территории промышленных и коммунально-складских зон, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03, должны отделяться от жилой застройки санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

На чертеже «Схема ограничений использования территории» показаны                   санитарно-защитные зоны от существующих предприятий, организаций и коммунальных объектов города в соответствии с санитарной классификацией предприятий                        (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03).

Для снижения негативного влияния выбросов промпредприятий на окружающую среду предусматривается санитарно-защитное озеленение общей площадью _______ га.

12. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Табл.11.1

| Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель городского поселения в установленных границах | га | 3116,2 | 5626,8 |
|  | В том числе территории: |  |  |  |
|  | -жилых зон | га | 411,7 | 1270,7 |
|  | Из них: |  |  |  |
|  | -малоэтажная застройка | -<<- | 387,1 | 1237,3 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | -2-х этажная застройка | -<<- | 16,9 | 16,9 |
|  | -индивидуальные жилые дома с земельными участками | -<<- | 370,2 | 1051,7 |
|  | -участки с изменением вида разрешенного использования под индивидуальное жилье |  |  | 168,7 |
|  | -среднеэтажная застройка |  | 20,4 | 25,2 |
|  | -многоэтажная застройка |  | 3,5 | 8,2 |
|  | -общественно-деловых зон | -<<- | 35,1 | 110,9 |
|  | -производственных зон | -<<- | 164,1 | 1475,2 |
|  | - зон инженерной и транспортной инфраструктур | -<<- | - | 110,6 |
|  | -рекреационных зон | -<<- | - | 825,1 |
|  | -зон сельскохозяйственного использования | -<<- | - | 743,0 |
|  | -садоводческие и дачные кооперативы |  | 302/9,7 | 418,8 |
|  | -зон специального назначения | -<<- | 32 | 625,9 |
|  | -зона прочих территорий |  | 1292,1 | 46,6 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения с учетом подчиненных административно-территориальных образований | тыс.чел | 20,992 | 30,0 |
|  | В том числе собственно поселок |  | 20,992 | 30,0 |
| 2.2 | Показатели естественного движения населения | На 1000 чел. |  |  |
|  | -прирост |  |  |  |
|  | -убыль |  | 25 | - |
| 2.3 | Возрастная структура населения | % |  |  |
|  | -дети до 16-ти лет |  | 21 | 21 |
|  | -население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 лет) | % | 61,4 | 62 |
|  | -население старше трудоспособного возраста | % | 17,6 | 17 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд-всего | тыс.кв.м. общей площади квартир | 556,5 | Согласно проектов планировки |
|  | - государственной и муниципальной собственности | тыс.кв. м. общей площади квартир/ % к общему объему жилищно-го фонда |  |  |
|  | - частной собственности | -<<- |  |  |
| 3.2 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв.м. общей площади квартир | 556,5 | 555,6 |
| 3.3 | Новое жилищное строительство - всего | тыс.кв.м. общей площади квартир |  | Согласно проектов планировки |
| 3.4 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
|  | - водопроводом | % | 98 | 100 |
|  | - канализацией | % | 54,5 | 100 |
|  | - газом | % | 99,7 | 100 |
|  | - центральным отоплением | % | 50,3 | 100 |
| 3.5 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв.м. | - | 35 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные образовательные учреждения-всего | мест | 590 | 1665 |
|  | На 1000 чел. | мест | 28,1 | 74 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы всего | учащ. | 2314 | 2722 |
|  | На 1000 чел. | мест | 110,2 | 120,1 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность магистральных улиц и дорог - всего | км | 107,8 | 387,0 |
|  | В том числе: - магистральных улиц общегородского движения - улиц и проездов местного значения | км | 44,4 63,4 | 111,6 107,8 |
| 5.2 | Протяженность существующей федеральной трассы М-6 | км | - | 9,8 |
| 5.3 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | ед. | 2 | 3 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение, протяженность сетей | км | 164,5 | 221,1 |
| 6.2 | Канализация, протяженность сетей | км | 34,6 | 73,0 |
| 6.3 | Теплоснабжение, протяженность сетей | км | 39,2 | 39,2 |
| 6.4 | Газоснабжение, Протяженность сетей | км |  | 139,4 |
| 6.5 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.5.1 | Объем бытовых отходов | т/год | - | 340786 |
| 7 | Ритуальное обслуживание население |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | га | 4,71 | 14,11 |
| 8 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 8.1 | Озеленение санитарно-защитных зон | га | - | 546,0 |
| 8.2 | Устройство шумо-защитного ограждения | км | - | 0,62 |