ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

РАЗДЕЛ  I

Перспективные показатели развития

Россошенского сельского поселения Городищенского  муниципального  района.

Россошенское сельское поселение, Городищенского муниципального района Волгоградской области , состоящее из четырех населенных пунктов:   п. Степной,  с. Россошка, п. Западновка, х. Бородино,тепной, с. стоящее из четырех населенных пунктов  п.

в перспективе будет иметь прирост жилого фонда –  запланировано в 2013-2014г. строительство 25-ти  2-х кв. жилых домов на верхнем пос. Степной для рабочих Газпрома, осуществляющих строительство подземного газового хранилища в п. Красный Пахарь, Городищенского района Волгоградской области.

Заказчикам выступает ОАО «Волгоградоблгаз» Газпрома. На данной площадке жилые дома будут подключаться к существующим сетям газоснабжения, электроснабжения,  связи.

Проектом  строительства жилой застройки предусмотрено бурение скважины, установка водонапорной башни, прокладка водовода и уличных сетей водоснабжения. Подключение к существующим сетям водоснабжения не предусмотрено, так как дебит существующих скважин и объем водонапорной башни на ул. Южная не обеспечивает потребности в питьевой воде  жителей существующего верхнего поселка численностью 320 человек.

Водоотведение перспективного поселка будет осуществляться в дворовые септики,  будет прирост объектов по сбору ТБО.

В пос. Степной Городищенского района Волгоградской области по ул. Пролетарская  расположено разрушенное здание Детского сада на 140 мест. При участие в Областных Программах по восстановлению, так необходимого для поселения детского дошкольного учреждения, обеспечить его подключение к системам водоснабжения, теплоснабжения, энергоснабжения, водоотведения ( 2018 год).

Запланировано в поселении в 2013 году строительство храма по ул. Центральная  4а  Волгоградской  Епархии  Русской  Православной  Церкви.

Планируется перспективное подключение здания Храма к коммунальным сетям  теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения.

Площадка территории бывшего военного городка № 138 в п. Степной Городищенского района Волгоградской области по завершению  передачи его территории и объектов в муниципальную собственность

поселения для эксплуатации необходимо подключить к существующим сетям теплоснабжения, водоотведения, электроснабжения, водоотведения.

Жители поселения,  имеющие в частной  собственности земельный участок,  ведут хозяйственным способом строительство личный подворий жилых домов, по мере завершения строительства подключаются к системам коммунальной инфраструктуры: ул. Степная, Сиреневая, Южная, Солнечная, Широкая. Перспективное подключение к коммунальным сетям в течении 2015-2020 г.г. сорока жилых домов.    Возможен прирост торговых павильонов, магазинов, кафе – сеть которых развивают и увеличивают на территории индивидуальные предприниматели.

2015-2020 г.г. –  планируется строительство комплекса канализационных очистных сооружений в     пос. Степной Городищенского района Волгоградской области в состав которых входят объекты :

напорный  канализационный коллектор   протяженностью 6,5 км

станция биологической очистки      –  1 об. мощностью 200м3/сут

сточных вод

канализационный:     отстойники                                    -  2 об.

пруды накопители                        -  4 га

поля фильтрации                          -  8 га

технологические трубопроводы                                      -  1,6км

РАЗДЕЛ П

Перспективные  показатели  спроса  на  коммунальные  ресурсы.

|  | Величина энергоресурсов | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016- 2020гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тепловая энергия г.кал. МКД | 1920 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 10500 |
| 2. | Отапливаемая площадь МКД м2 | 12246 | 12246 | 12246 | 12246 | 12246 | 12246 |
| 3. | Удельная величина МКДпотребл.г.кал/м2 | 0,156 | 0,158 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 |
|  | Бюджетные учреждения |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Тепловая энергия г.кал | 860 | 860 | 860 | 1496 | 1496 | 7480 |
| 2. | Отапливаемая площадь м2 | 1474 | 1474 | 1474 | 2690 | 2690 | 2690 |
| 3. | Удельная величина потребл. г.кал/м2 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
|  | Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Тепловая энергия г.кал | 1163 | 1163 | 1163 | 1994 | 1994 | 9960 |
| 2. | Отапливаемая площадь, м2 | 5270 | 5270 | 5270 | 7700 | 7700 | 7700 |
| 3. | Удельная величина потребления г.кал/м2 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |

РАЗДЕЛ         III

Характеристика  состояния и проблем коммунальной     инфраструктуры Россошенского сельского поселения Городищенского

муниципального района   Волгоградской   области

В Россошенском сельском поселении  Городищенского муниципального района функционируют основные типы систем коммунальной инфраструктуры: водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, энергоснабжение, газоснабжение, сбор и вывоз ТБО.

Система водоснабжения

Россошенского сельского поселения

В систему водоснабжения  поселения  входят водозаборные сооружения   -  водозаборные артезианские скважины, насосные станции, водонапорные башни, водопроводные сети.

пос. Степной :          водозаборные скважины                            - 5 шт

насосные скважины                                    - 5 шт

водонапорные башни

«Рожновского»          емк. 25м3                - 4 шт

_   ,,   _                    емк. 15 м3               - 1 шт.

(стволы и баки  металлические))

водопроводные сети выполненные

из труб стальных,      чугунных,

труб ПХВ, а/цементных диам. 150-100мм  - 20,7 км

село Россошка :      водозаборная скважина                           -   1 шт

насосная станция                                     -   1 шт

водонапорная башня «Рожновского»

(ствол и бак металлические)                   -   15м3

водопроводные сети выполненные

из стальных и а/ цементных труб          -  3,3 км

пос. Западновка :   водозаборная скважина                           -   1 шт

насосная станция         	-   1 шт

водонапорная башня «Рожновского»

(ствол и бак металлические )                  -   15 м3

сети водопровода протяженность          -  2,7 км

стальные, а/цементные, трубы ПВХ диам. 100 мм

х. Бородино:          не действует водозаборные сооружения

и водопровод

водозаборная скважина                         -   1 шт

насосная станция                                   -   1 шт

водонапорная башня емк. 15м3            -   1 шт

сети водопровода                                   -   2 км

Срок эксплуатации системы водоснабжения  в поселении более 40 лет водопроводные сети  общей протяженностью  26,7 км, выполнены

из чугунных, стальных, асбестоцементных труб, труб  ПХВ, трасса  имеет ежегодно до 60 порывов и аварийных ситуаций, 100% износа труб, проводятся работы по замене отдельных, небольших по протяженности участков  труб  водопроводной сети.  Насосы в скважинных в летний период работают с повышенной  нагрузкой, систематически эл. насосы выходят из строя и подвергаются замене или перемотке ( ремонту).

(Емкости) баки водонапорных башен от длительной эксплуатации разъедены ржавчиной, имеют течи, плохо работает автоматика.

В летний период времени питьевое водоснабжение села Россошка не обеспечивает потребность населения, требуется строительство новой водозаборной скважины, НС, установка дополнительной водонапорной башни  емк.15м3,  требуется замена участков трубопровода, ремонт колодцев, замена запорной арматуры по улицам Первомайская                             250 п/м, Советская 300 п/м,  Брянская 500 п/м.

Недостаток в питьевом водоснабжении испытывают граждане, проживающие на верхнем пос. Степной.  Необходимо провести работы по бурению новой скважины и установке водонапорной башни емкостью 25м3.

Наиболее проблемные участки водопроводной сети в пос.

Степной, подверженные систематическим порывам : ул. Свободы – 320 п/м, ул. Гвардейская 850п/м, ул. Южная 360 п/м, ул. Первомайская  620 п/м, ул. Московская    400 п/м, ул. Восточная 500 п/м, ул. Новосельская  430 п/м, ул. Комсомольская 250 п/м, ул. Пролетарская  300 п/м, ул. Мира 360 п/м,ул. Школьная  220 п/м, ул. Степная  400 п/м – требуется ремонт колодцев, замена

запорной арматуры, ремонт и замена  водоразборных колонок, замена металлических водонапорных  башен  «Рожновского».

На территории х. Бородино, численностью 76 человек, существующая система  водоснабжения  поселка не эксплуатируется последние 10 лет.

Артезианская скважина затянута песком, необходимо бурение новой скважины, установка насосов, ревизия и промывка трассы существующего водопровода и существующей водонапорной башни, установка автоматики.

В пос. Западновка водозаборные  сооружения и система водоснабжения обеспечивает население питьевой водой в достаточном количестве и хорошего вкусового качества.

Необходима замена участка труб водопроводной сети по ул. Солнечная –   300 п/м, ул. Центральная  -  400 п/м, провести ремонтные работы по колодцам,  заменить запорную арматуру на участках трассы водопровода, подверженного порывам, поднять оголовка колодцев выше уровня земля.

Зоны действия системы водоснабжения  указаны  на схемах водопроводных сетей по населенным пунктам поселения.

Система водоотведения

Россошенского сельского поселения

В Россошенском сельском поселении  в  пос. Степной отсутствуют канализационные очистные сооружения, строительство которых необходимо  для населенного пункта  численностью 2467 чел.

В пос. Степной потребители услуги водоотведения :

1.Дом культуры на 400 мест со спортзалом и библиотекой

2. Россошенская участковая больница на 25 коек

3. МБОУ Россошенская общеобразовательная школа на 300

учащихся

4. Рай ЦПО- магазин, торговые павильоны, кафе,

парикмахерская

5. МКД ул. Восточная, Пролетарская  пос. Степной

19 домов  - 11,0 тыс м 2

6. Одноквартирные жилые ( коттеджи серии 135)  - 65 шт

5,6 тыс м2

От потребителей по улицам проложена трасса самотечной канализации из чугунных труб диам. 150-200мм., протяженностью 6,2 км, по которой канализационные стоки  самотеком поступают в мокрый приямок канализационной насосной станции производительностью 200 л/сут. Насосами под давлением  перекачиваются стоки по напорному коллектору, протяженностью 6.5 км, выполненного из чугунных труб диам. 250мм, за пределы поселка на поле фильтрации.

Сроки эксплуатации самотечной  канализации, трассы напорного коллектора и КНС более 30 лет, трубопроводы и колодцы засорены. Требуется замена трубопровода, ремонт и восстановление колодцев, промывка и очистка трассы водоотведения. В целом износ  канализационных труб составляет 100%, что ведет к росту  числа аварийных ситуаций, порывов, вероятности загрязнения окружающей среды. Зона действия системы водоотведения указана на схеме канализационных сетей п. Степной.

КНС находится в аварийном состоянии из-за полного износа перегораживающей стенки мокрого и сухого приямка, с перебоями в аварийном режиме работают насосы.

Частная индивидуальная жилая застройка имеет водоотведение в дворовые  канализационные  септики.

Система теплоснабжения

Россошенского сельского поселения

Единственный источник теплоснабжения в пос. Степной -   котельная на 8 котлов НР -18 ул. Восточная 7 А (1989 г. ввода в эксплуатацию)    вид котлов     -     водогрейные

вид топлива         природный газ

Производительность  котельной        -  4.3. тыс. г.кал

нагрузка котельной	3.43 тыс. г. кал

Тепло подается потребителям по  теплотрассе, проложенной  в

наземном варианте в 2-х трубном исполнении, труба стальная                                              ( диам.100,150,200мм)  протяженность теплосети 6,4 км.

Срок эксплуатации котельной и тепловых сетей более 20 лет. В 2004 году из-за полной изношенности технологического оборудования была произведена замена котлов № 1,2,3,4  на котлы НР-18 бывшие в эксплуатации. В 2008 г. была произведена  остановка котлов № НР-18 № 3,8, как непригодных для дальнейшей эксплуатации.

В настоящее  время в эксплуатации 6 котлов НР-18 № 1,2,4 – 2004 года запуска и № 5,6,7  - 1989 года ввода.

В течении отопительного сезона 2009-2012 г. произошло пятьдесят порывов на  трубчатых секциях и коллекторах котлов. Часть секций капитальному ремонту не подлежат и заглушены, в связи с чем тепловая энергия потребителям поступает низкого качества.

Учитывая состояние оборудования необходимо произвести технологическое перевооружение котельной пос. Степной     с полной заменой непригодных котлов НР-18 на котлы новой модификации с КПД не ниже 93%, которые обеспечат бесперебойную подачу тепловой энергии, качественное обслуживание потребителей, снижение затрат на энергоресурсы. По уличным сетям теплоснабжения требуется замена стального трубопровода, замена запорной арматуры, замена теплоизоляции. Зона действия системы теплоснабжения указана на схеме тепловых сетей пос. Степной.

Система   сбора и вывоза  ТБО

в Россошенском сельском поселении

Очистка территории одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно- эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.

На территории населенных пунктов размещены бетонные площадки, с установленными контейнерами емк. 0,8м3 для сбора ТБО. Не вся  территория поселения охвачена контейнерными площадками, необходимы расходы по закупке и устройству дополнительных площадок. Специальный автотранспорт мусоровоз ГАЗ – 53, используемый  под вывоз ТБО, от длительной эксплуатации находится в  аварийном техническом состоянии, необходимы финансовые средства для закупки нового автомобиля.

Отсутствуют подъездные пути с твердым покрытием к контейнерным площадкам, в осеннее - весенний период проблема подъезда автотранспорта для сбора и вывоза ТБО, необходимо  выполнить  сетчатое  ограждение  контейнерных  площадок.

РАЗДЕЛ        IV

Характеристика состояния и проблем в реализации                                                   энергоресурсосбережения, учета и сбора информации.

На территории Россошенского сельского поселения Городищенского муниципального района  согласно  Федерального Закона  от 23.11.2009г. № 261-ФЗ  «Об энергосбережении и повышении  энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Разработана и  утверждена Программа  «Энергосбережения и повышения  энергетической эффективности  Россошенского сельского поселения  Городищенского муниципального района на 2011-2020 гг.»

Целевой программой по энергосбережению предусмотрены мероприятия по  проведению энергетического обследования объектов, по установке приборов учета потребления ресурсов в бюджетной сфере за счет местного бюджета, и жилом фонде  -  обще домовых приборов учета за счет средств собственников жилых помещений многоквартирных  ж/домов и средств  ресурсоснабжающей  организации. По техническому перевооружению источника  теплоснабжения  коммунальной инфраструктуры  Котельной на  8  котлов НР-18 будут привлечены средства из областного бюджета в объему 4671 тыс. руб.

За прошедший 2011 год проведены мероприятия по энергосбережению объектов ЖКХ  –  реконструкция  узла учета газа,  на объекте котельная на 8 котлов – НР 18 пос.Степной , объем затрат составил 400 тыс. руб.  Работы выполнены  подрядной организацией  ЗАО  ПРП «Теплоремонт». Коммунальным  предприятием   МУП»Россошенское» проведены  работы  по замене трубопровода системы  внутренней канализации на многоквартирных жилых домах  № 6 , №9  по ул.Пролетарская  п.Степной , произведена  замена  насосов  на  артезианских  скважинах села Россошка , пос.Степной.  Приобретена  и  установлена насосная  группа   на   объекте Котельная    для  перекачки  воды  по  теплосети  в  момент  аварийных  ситуаций.

РАЗДЕЛ    V    Целевые показатели

Критерии доступности коммунальных услуг

для населения  Россошенского сельского поселения.

В Россошенском сельском поселении общая численность населения составляет 3170 чел.:

-  из них проживает в  МКД  на площади 8750 м2 – 811 чел.                                                           по типу благоустройства ж/ дома  с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, теплоснабжением, горячим водоснабжением от водонагревателей

-   в частной жилой застройке проживает            -   2359 чел

по типу ж/д с  центральным холодным водоснабжением с индивидуальным отоплением от   газовых котлов                            -  2139 чел

по типу ж/домов центральное холодное водоснабжение

отопление от Эл. котлов 	-  220 чел

Др  -     доля расхода за коммунальные услуги в совокупности дохода семьи

Ч    -    прогноз  численности  в VRL в 2012 г.      -  850 чел

Дср -    прогноз среднедушевого дохода 2012 г.    -  8200 руб

Q общ________                         6134000

Др = 4общ х12мес х Д ср    х  100   =  850х12х8200  х 100  = 7,34 %

Qобщ -  годовой платеж за коммунальные услуги населения за период                       2011 год

Средние значения критериев доступности для граждан платы

за коммунальные услуги

| №№ п/п | критерий | Уровень доступности |
| --- | --- | --- |
|  |  | высокий | доступный | недоступный |
| 1 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупности дохода семьи | От 6,3 - 7,2 | от 7,2 - 8,6 | Свыше 8,6 |
| 2 | Доля населения с доходами ниже прожиточного уровня | До 8,0 | От 8,0 - 12,0 | Свыше 12,0 |
| 3 | Уровень собираемости платежей | От 92% - 95% | От 85% - 92% | Ниже 85 % |
| 4 | Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности | Не более 10% | От 10% до 15% | Свыше 15% |

ПОКАЗАТЕЛИ

| №№№ |  | Ед. изм. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество населения, всего В том числе пользующегося централизованной системой водоснабжения | чел чел | 3170 3094 |
| 2 | Водопотребление, всего В том числе на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/сут тыс. м3/сут | 0,4 0,38 |
| 3 | Источник водоснабжения, количество скважин( при использовании подземных источников) | скважин | 7 |
| 4 | Мощность системы водоснабжения | тыс. м3/сут | 0,4 |
| 5 | Количество водонапорных башен из них требующих замены, требующих ремонта | шт. шт | 8 6 |
| 6 | Протяженность магистрального водовода от места забора воды от населенного пункта | км | 3,6 |
| 7 | Производительность водозаборных сооружений | Тыс. м3/ сут | 0,4 |
| 8 | Наименование сооружений станций очистки воды (при нали-чии водопроводных очистительных сооружений) и (или) обеззараживания питьевой воды |  | отсутствуют |
| 9 | Содержание в исходной воде: Солей железа Бактериальных загрязнений Жесткость воды |  | 0,47 мг/литр о 2,9 Ж |
| 10 | Процент износа водопроводных сетей | % | 100 |
| 11 | Количество канализационных насосных станций | шт | 1 |
| 12 | Протяженность главного канализационного коллектора | км | 6,5 |
| 13 | Процент износа канализационных сетей | % | 100 |
| 14 | Производительность канализационных очистных сооружений (при их наличии) | Тыс. м3/ сут | отстутствуют |
| 15 | Наименование сооружений, для очистки сточных вод(сооружения механической, биологической очистки, включая поля фильтрации и пруды-накопители) |  | Поля фильтрации |
| 16 | Степень очистки сточных вод (нормативно очищенные, недостаточно очищенные, без очистки) |  | Без очистки |
| 17 | Количество выпусков сточных вод, в том числе без очистки, с указанием места выпуска(река, овраг и т.д.) |  | Поля фильтрации |
| 18 | Объем сброса сточных вод на поля фильтрации | Тыс. м3/ сут | 0,2 |